2010年8月4日の勉強会の資料

主応力の大きさと方向の計算法

１．３次元応力場

1.1　応力テンソル

(1)

ここに，，，

である．

1.2.　固有方程式による主応力の決定

(2)

ここに，は主応力，は主応力

面の方向余弦である．

式(2)の連立同次方程式のゼロでない解の存在

条件は

(3)　　　　　　　　　　　　図１

上式を展開すれば，

(4)

ここに，

(5)

－

なお，をそれぞれ応力テンソルの一次，二次，三次不変量と呼んでいる．

1.3.　式(4)の３次方程式の解

Cardanoの方法：標準形の3次方程式：

(6)

の根を求めるに際して，と置けば，

(7)

ただし，

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8)

式(6)の３根は以下のように与えられる．

，，　　　　　　　　　　　　(9)

ここに，

， ，　　　　　　　　　　　　　　　　　(10)

(11)

判別式：で，なら相異なる３実根，なら等実根，なら，複素根と１実根になる．なお，式(4)においては，必ずとなる．

の場合は，

(12)

ここに，，とおけば，

(13)

としてすべて実数で表せる．

計算例：， ，， ，

，とすれば，

，61，－84

式(6)において，，，，，であり，

，

＝

よって，相異なる3根を有する．

一方，やなどの複素数の立法根を求めるには， ，と置き，図１の複素平面で表せば，

，　　(14)

ここに，の符号は，の場合は＋を，の場合は－を採る．

，， 　　　(15)

de Moivreの公式より，

，

(16)

よって，，，

度，度， ，　　　　　　　図１　複素平面

となり，

，，となる．

したがって，式(9)より，

，

より，

各主応力（）は

，，　　　　　　　  　(17)

となる．

つぎに，，の作用方向の軸に対する方向余弦を）とすれば，式(2)より，以下の式を得る．

(18)

ここに，である．

上式より，およびを求めれば，

(19)

(20)

また，)はつぎの関係

(21)

を有するので，

(22)

さらに，，，の作用方向は互いに直交するので，つぎの関係も有する．

，，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (23)

したがって，式（21）～(23)によって，，，の方向が決定できる．

2.　２次元応力場での主応力とその方向

コンクリートのひび割れ問題は，一般にひび割れの発生開始はコンクリート体の表面において起こるので，２次元応力場での最大引張主応力の問題に関連付けられる．

２次元応力場では，

(24)

図2に示すような，座標系での応力（）と反時計方向に回転させた座標系（）の応力（）とのつりあい関係は

(25)

となる．上式を変形すると，

(26)

さらに，上式よりを消去すると，次式を得る．

(27)　　　　　　　　図２

式(19)は，2次元座標での（）の値は中心がで，半径が

の図3に示すような円上にあることを意味しており，この円はモール円として知られている．

図3　モール円上の応力値　　　　　　　　　　図4　物理面上の応力

すなわち，図4に示すように，物理面上で，座標系での方向の面の応力（）を図3のモール円上の点：とすれば， 軸を反時計方向にだけ回転した軸方向の物理面上の応力は，モール円上ではだけ回転した点()の座標：で与えられることを意味している．したがって，物理面上での主応力の方向の軸からの反時計方向角度をとすれば，モール円上では，の角度での座標（）により最大主応力値（）が決定でき，さらにそれより角度だけ進んだ点の座標（）により最小主応力値（）が決定できる．すなわち，円の中心の横座標値はであるから，

，

(28)

また，の作用面の方向（反時計方向の角度）は，以下のように与えられる．

(1) かつならば，

(29)

(2) かつならば，

(30)

(3) かつならば，

(31)

(4) かつならば，

(32)

ただし，角度 はいずれの場合も反時計方向に測っている．

最後に，モール円の描き方についてコメントを加えておきたい．

まず，座標面：を作り，円の中心点0’の横座標値： を押える．つぎに，点：を押さえ，半径の円を中心点0’について描き，この円と横軸（軸）との交点の横座標値（）を求めれば，最大主応力値（）と最小主応力値（）が決定でき，の作用面の方向の角度も決定することができる．また，軸から任意の角度だけ回転した軸の方向の面の応力値（）はモール円での角度だけ回転した点の座標値になり，軸の方向の面の応力値（）はモール円上の角度だけ回転した点の座標値になります．

例題：図5に示すような，I形断面の単純はりのスパン中央に鉛直集中荷重Ｐを受ける問題を取り上げる．フランジ幅に比べて十分に薄いウエブであるとし，ウエブ内のせん断応力は近似的に一様な値，すなわち，

，ここに，：ウエブ厚，：ウエブ高さ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(33)

図５　Ｉ形断面はりのウエブ上の主応力

ウエブ内の中点Aのせん断応力（）と上端Bのせん断応力（）は同じ値であり，図に示すx-y座標系に合わせたせん断応力を符号を用いると

(34)

一方，曲げ応力については，ウエブ中央（Ａ）ではゼロ，であり，ウエブ上端（B）では曲げモーメント（）による圧縮応力（）を受ける．すなわち，

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(35)

ここに，はI形断面の断面2次モーメントであり，AおよびB点のy方向の応力はいずれもゼロせる．したがって，A点の応力（）とＢ点の応力（）をモール円上で表すと，図5 (a)のＡおよびＢ点になる．すなわち，点Ａのモール円は中心が原点で半径がであり，点Ｂのモール円は中

図6　モール円と物理面の応力

心が（）で半径がの円になる．　したがって，A点での主応力（）は，

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(36)

それらの作用方向は，物理面上では図5(b)に示すように， ，すなわちｘ方向よりの方向になる．

一方，Ｂ点での主応力（，）は

(37)

また，最小主応力（圧縮）応力（）の方向は，ｘ軸より反時計方向の角度（）で以下のようになる．

(38)

さらに，最大主応力（引張）応力（）の方向は，x軸より時計方向の角度（）で以下のようになる．

(39)

となる．

補足：3次元応力場での主応力の計算プログラム

式(3)および(4)による主応力（），ただしを求めるためのエキセル・マクロ・VBAによるプログラム，および参考のために，計算例：， ，， ， ，を以下に示しておきます．

前述の主応力を求める例題

Sub exi()

'   入力データ：

SG11 = 10#: SG12 = 5#: SG13 = -4#

SG22 = 4#: SG23 = -2#: SG33 = -4#

'応力不変量

StInv1 = SG11 + SG22 + SG33

StInv2 = -(SG11 * SG22 + SG22 * SG33 + SG33 * SG11) + SG12 ^ 2 + SG13 ^ 2 + SG23 ^ 2

StInv3 = SG11 * SG22 * SG33 + 2# * SG12 * SG23 * SG13 - (SG11 * SG23 ^ 2 + SG22 * SG13 ^ 2 + SG33 * SG12 ^ 2)

a = 1#: b = -StInv1: c = -StInv2: d = -StInv3

p = (3# * a * c - b * b) / (9# * a ^ 2): q = (2# * b ^ 3 - 9# * a * b * c + 27# * a ^ 2 * d) / (27# * a ^ 3)

DDD = -(4# * p ^ 3 + q ^ 2)

If DDD <= 0# Then Stop

AlpRe = -0.5 * q: AlpIm = 0.5 * Sqr(DDD)

R = Sqr(AlpRe ^ 2 + AlpIm ^ 2)

Theta = Atn(AlpIm / AlpRe)

R3 = R ^ 0.3333: Theta3 = Theta / 3#

Del1 = R3 * Cos(Theta3): Del2 = R3 * Sin(Theta3)

If Theta<0 then

Del1=-Del1:Del2=-Del2

Else

End If

kushi1 = 2# * Del1

kushi2 = -Del1 - 1.7321 * Del2

kushi3 = -Del1 + 1.7321 * Del2

SS1 = kushi1 - b / (3# * a)

SS2 = kushi2 - b / (3# * a)

SS3 = kushi3 - b / (3# * a)

If SS1 > SS2 And SS2 > SS3 Then

Sigm1 = SS1: Sigm2 = SS2: Sigm3 = SS3

ElseIf SS1 > SS2 And SS3 > SS2 And SS1 > SS3 Then

Sigm1 = SS1: Sigm2 = SS3: Sigm3 = SS2

ElseIf SS2 > SS1 And SS2 > SS3 And SS1 > SS3 Then

Sigm1 = SS2: Sigm2 = SS1: Sigm3 = SS3

ElseIf SS2 > SS1 And SS2 > SS3 And SS3 > SS1 Then

Sigm1 = SS2: Sigm2 = SS3: Sigm3 = SS1

ElseIf SS2 > SS1 And SS3 > SS2 Then

Sigm1 = SS3: Sigm2 = SS2: Sigm3 = SS1

Else

End If

'入力データと結果の出力

Sheet1.Cells(1, 3) = "主応力"

Sheet1.Cells(2, 3) = "Pstr1=": Sheet1.Cells(2, 4) = Sigm1

Sheet1.Cells(3, 3) = "Pstr2=": Sheet1.Cells(3, 4) = Sigm2

Sheet1.Cells(4, 3) = "Pstr2=": Sheet1.Cells(4, 4) = Sigm3

Sheet1.Cells(6, 3) = "応力不変量"

Sheet1.Cells(7, 3) = "I1=": Sheet1.Cells(7, 4) = StInv1

Sheet1.Cells(8, 3) = "I2=": Sheet1.Cells(8, 4) = StInv2

Sheet1.Cells(9, 3) = "I3=": Sheet1.Cells(9, 4) = StInv3

End Sub

シート1に出力

|  |  | 主応力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pstr1= | 13.94107 |  |  |
|  |  | Pstr2= | 1.177215 |  |  |
|  |  | Pstr2= | -5.11828 |  |  |
|  |  | 応力不変量 |  |  |
|  |  | I1= | 10 |  |  |
|  |  | I2= | 61 |  |  |
|  |  | I3= | -84 |  |  |

以上